辽宁工业大学北五宿舍监控设备采购招标文件

- 招标项目要求

- 投标书

- 投标须知

- 开标一览表

- 投标人基本情况表

- 招标设备清单或服务项目任务书

招 标 项 目 要 求

- 本次招标为辽宁工业大学教学用设备或服务项目，投标方需提供生产厂商出具的授权书原件及售后服务承诺书原件。

- 投标方要求为有设备生产、销售经营权的或具备服务项目相关资质的辽宁省政府采购入库供应商，信誉好，有经营实力，并具有类似的工程经验。

- 投标方需提供全新、符合国家质量检测标准的现货设备。

- 所有投标设备均需上门安装调试，并提供合同规定的维修保养期。

- 采购合同由中标单位与设备或服务项目采购单位双方签订。

- 验收：交货时由设备或服务项目采购单位验收签字。

- 交货地点：设备或服务项目采购单位。

- 投标单位必须由法人代表或委托代理人（具有授权书）参加投标、开标仪式、随时接受评委询问，并予以解答。

辽宁工业大学招标办公室

2017年10月

投     标    书

致：辽宁工业大学

根据贵方设备或服务项目采购招标公告，我单位法人代表（签字）_______________正式授权并代表投标方___________________________________（投标方名称）提交下述文件文本正本一份和副本六份。

（1）开标一览表

（2）资格证明文件

据此函，法人代表宣布同意如下：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的设备或服务项目投标总价为________（人民币），________________（金额大写）。

2．投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标方已详细审查全部招标文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意招标文件规定的所有事项。

4．在规定的开标议标期间，投标方不得以任何理由撤回投标，否则投标保证金将不予退回。

5．投标方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：						        邮编：

电话：						        传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）						全权代表人签字：

日期： 2017年10月   日

投   标  须  知

一、说明

1．适用范围：本招标文件仅适用于本次投标公告中所叙述项目的设备或服务项目采购。

2．定义：

（1）“招标方”系指组织本次招标的招标机构。

（2）“投标方”系指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。

（3）“设备或服务项目”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3．合格的投标方：凡有能力提供招标设备或服务项目的国内制造商或供货商为合格的投标方，投标方应遵守有关的法律、法规。

4．标书售价：每份人民币 伍拾圆整（￥ 50 .00 元）。

5．投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的费用。

6．投标报名时，投标方需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、授权委托书、生产许可证等证明材料和辽宁省政府采购入库供应商证明材料。

二、投标文件的编写

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2、投标文件的组成：

- 投标书

- 开标一览表

- 投标资格证明文件。[企业概况、企业法人营业执照、税务登记证、法定代表人授权书、 银行出具的资信证明、生产许可证、业绩证明材料等]

投标方应将投标文件装订成册，并填写“投标文件资料清单”。

3．投标文件格式：

（1）投标方应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标资格证明。注明提供的设备名称、设备性能简介、原产地、数量和价格或新提供的服务项目相关内容及价格等。

（2）投标方可对本招标文件“招标设备或服务项目清单”所列的所有设备或服务项目进行投标。

4．投标报价：投标方应在招标文件所附的开标一览表上写明投标设备或服务项目的单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。

5．投标方资格的证明文件：投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标方文件的一部分。

6．投标方保证金：

（1）投标方应向招标方提供投标保证金，金额为总投标价的2%人民币      元，装在标有公司名称的信封中密封。

（2）投标保证金以现金形式提交。

（3）未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

（4）未中标的投标方的保证金，在定标后2日内予以退还（无息）。

（5）中标方的投标保证金，在签订合同后转为履约保证金，设备或服务项目验收合格后即退回中标方。

7．投标文件的签署及规定：

（1）投标文件正本和副本须打印并由投标方法人代表签字。

（2）投标文件中不许有加行、涂抹或改写。

（3）电报、电话、传真形式的投标概不接受。

三、投标文件的递交

1．投标文件的密封和标记：

投标方应准备投标文件正本一份、副本六份，装在同一密封袋密封，并在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样，标明招标编号、投标设备名称，一旦正本和副本有差异，以正本为准，密封袋上注明“于2017年 10 月31 日上 午9 :30之前不准启封”的字样。

2．迟交的投标文件：招标方拒绝在开标后受理投标文件。

四、开标和评标

1．开标：

（1）招标方按招标通告中规定的时间和地点组织开标。

（2）开标时，投标方须由法人代表或委托代理人（具有授权书）参加，签名报到同时交纳投标保证金，否则，视为自动弃权。

（3）开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

2．评标委员会：

招标方将根据招标采购设备或服务项目的特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行开标审查、质疑期间，投标方法人代表或委托代理人必须在场。

3．对投标文件的审查和确定：

（1）开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署（含法人代表签章和投标方公章）。如果单价与总价有出入，以单价为准。

（2）在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和维修能力。

（3）招标方允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4．投标文件的澄清：为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方要求进行答疑和澄清。

5．其它注意事项：

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

（2）在开标、投标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（4）根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，也不排除再次竞争的可能性。

五、签定合同

评标结束后，由招标方签发《中标通知书》，同时签定合同。

辽宁工业大学招标办公室

2017年10月

设备采购开标一览表

投标方名称：_                 __

招标项目编号：辽工大招标2017S 021号

金额单位：元  人民币

| 序号 | 设备名称 | 设备型号规格 | 单位 | 数量 | 原产国及制造厂名 | 投标单价 | 投标总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方法人代表签字：

职务：							日期：2017年10月   日

注：1、此表与投标书一同装在密封袋内。

2、此表“序号”栏应根据“招标设备或服务项目清单”的序号填写。

3、涉及设备或服务项目详细配置可添加附页。

投标人基本情况表(一)

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 联系人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金（万元） |  | 固定资产（万元） |  |
| 法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 资质等级情况 | 资质名称 | 颁发部门 | 资质等级 | 颁发时间 |
| 投标人近三年有无不良记录或因招标违规涉及司法诉讼情况 | 有（ ），无（ ） |
| 投标人近三年承担过的工程项目 |  |
| 其他有竞争力的说明 |  |

投标人基本情况表(二)

身份证复印件（投标时用） 投标人签字: 手机号：

身份证复印件（签订合同时用） 签订合同人签字： 手机号：

设 备 清 单

| 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网线 | 超五类 | 2 | 箱 | 室外屏蔽 |
| 支架 | 白钢 | 4 | 个 | 1.5米长，需现场测量后定做 |
| 摄像机 | 详见附件1 | 8 | 台 | 三年原厂质保 |
| 交换机 | 详见附件2 | 1 | 台 | 24口POE交换机（与原楼设备替换） |
| 总计 |  | 15 |  |  |

注：含弯头、卡子，水晶头、多媒体箱等工程辅料、施工费及穿线用4分管100根，3.6米/根。

- 招标简述

- 摄像机应支持实时视频播放可以应用主流、辅流和第三码流的自主选择，以适应不同的网络环境。

- 摄像机在本校现有的平台或是WEB观看实时画面必须同步，延时不得大于1秒。

- 摄像机应具有时间服务器同步功能，监控平台、摄像机等各个设备通过时间服务器同步须时刻保持统一正确的时间。

- 摄像机支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测等功能。

- 摄像机支持iSCSI协议块直存，与存储设备配合实现秒级回放。

- 摄像机支持标准ONVIF、GB/T 28181协议与第三方厂家设备进行互通。

- 支持无缝兼容辽宁工业大学原有视频平台。

- 交换机产品支持远程管理、支持划分VLAN。

- 交换机设备限华为、华三、锐捷、神州数码品牌。

- 对所招的设备（摄像机、交换机）提供3年质保。

- 投标单位必须进行现场工程勘测，负责安装调试。投标报价含施工、安装、调试、税费等所有费用。提供所投产品生产厂家授权及售后服务承诺。

二、招标参数

附件1：摄像机参数

- 采用1/2.8英寸传感器

- 镜头焦距范围2.8-12mm，支持电动变倍

- 支持慢快门模式，提升低照环境效果

- 支持宽动态效果自动切换，提供公安部检测报告证明

- 红外补光可以达到50m

- 适用-40～60℃温度环境工作

- 支持IP67防尘防水等级，提供公安部检测报告证明

- 提供本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节

- 摄像机提供100M以太网自适应电口

- 支持单网线条件下150m的图像传输能力

- 提供DC12V/AC24V电源输入口，与PoE供电互为备份

- 电源电压在AC24V±35％范围内变化时，摄像机能够正常工作，提供公安部检测报告证明

- 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测

- 具有良好的网络适应能力，在15%丢包网络环境下可正常显示监视画面，提供公安部检测报告证明

- 支持iSCSI协议块直存，与存储设备配合实现秒级回放

- 支持关闭telnet访问，提供公安部检测报告证明

- 支持密码复杂度提示功能：设置密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高，提供公安部检测报告证明

- 支持非法访问报警功能：当使用某帐户登录，密码输入错误次数超过所设定的次数，会锁定该帐户并触发报警，且在一定时间内该帐户无法登录设备等功能，提供公安部检测报告证明

- 支持IP地址过滤检测，可添加需过滤的IP地址，添加的IP地址将无法访问设备，提供公安部检测报告证明

- 支持网关ARP绑定，提供公安部检测报告证明

- 支持处于不同网段的多个视频监控系统相互间实时提供系统级热备份功能，包括设备、数据、网络、应用系统等热备份，提供公安部检测报告证明

- 支持网络自适用功能：在UDP网络下支持抗≤5%的网络丢包率并叠加400msRTT延时的网络环境中，实况画面播放效果良好（适用于上下级域间调度网络平滑保障及网络延时或抖动等情况下的视频流畅性，提供公安部检测报告证明

- 系统应支持自动评估访问用户所在网段的安全级别，当处于安全网段时，允许使用强密码或弱密码（要求使用弱密码时必须在界面内有弱密码提示）访问，当处于非安全网段时，必须使用强密码访问，提供公安部检测报告证明

- 支持IMOS、UNP、L2TP、 IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 DNS、DDNS、 NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 SNMP、 SIP802.1x协议等

- 提供三年原厂保修服务。

附件2：交换机参数

1、≥24个10/100M自适应电口、≥2个千兆光电复用接口、≥2个千兆SFP接口

2、POE交换机，同时支持802.3af和802.3at标准POE功能

3、POE电源功率≥370W，可同时支持802.3af标准15.4W PoE供电端口数≥24，可同时支持802.3at标准30W PoE+供电端口数≥12

4、支持基于时间的供电策略，可定时开启和关闭POE供电

5、要求采用智能调速风扇低噪音机箱，噪音≤38db

6、要求端口内置防雷功能，并达到10/700 6KV防雷等级

7、交换容量≥48Gbps，包转发率≥9.6Mbp，MAC地址表容量≥16K

8、支持IGMP组播协议，支持安全受控组播

9、支持基于端口、MAC、用户的VLAN，支持802.1Q VLAN及Protocol VLAN、Private VLAN、Voice VLAN、组播VLAN，VLAN数量4k；支持QinQ、选择性QinQ、灵活QinQ

10、支持以太网多级环网保护技术，支持G.8032 Full EAPS标准协议

11、支持防ARP扫描、防ARP攻击、防ARP欺骗功能，支持ARP自动防御

12、支持SNMP、RMON、SSH、Telnet、Web等管理方式，并支持安全管理IP功能，支持802.1agOAM/CFM

13、具备电信设备进网证等资质；提供三年原厂保修服务。